каталог изделий

о предприятии

ПАРАЛЛЕЛОС (с греческого) -

идущий рядом, спутник.

Мы будем добрым спутником

каждому партнеру!

Уфа и уфимские преобразователи «Параллель»

Старинный российский город Уфа вдвое моложе Москвы, но на 130 лет старше Санкт-Петербурга. Ныне это крупный промышленный, научный и культурный центр, столица Башкирии.

НПО «Параллель» считает своим долгом достойно представлять родной город в мире силовой электроники и электротехнологии. Наша цель - выпуск изделий такого качества, которое превосходит ожидания заказчиков и потому служит экономическому благосостоянию предприятия, каждого его работника и всей нашей любимой Родины.

Убеждать в преимуществах индукционного нагрева давно никого не надо. На Вашем предприятии, вероятно, есть индукционные установки с ламповыми или машинными генераторами, которые разрабатывались в середине 20 века и давно морально устарели : первые небезопасны, занимают много места и требуют периодической замены дорогостоящих ламп, вторые подвержены механическому износу и занимают еще больше места, поскольку издают оглушительный шум и устанавливаются в отдельных помещениях со специальным фундаментом, из-за сложности запуска и останова длительно вращаются на холостом ходу, бесполезно расходуя энергию и воду. Резонансный контур индуктора во время нагрева надо подстраивать под неизменную частоту переключением конденсаторов с токами сотни и тысячи ампер.

Полупроводниковые установки энергетически эффективнее, экологически безопаснее, удобнее в работе, что подтверждает 35-летний опыт эксплуатации уфимских преобразователей.

каталог изделий

о предприятии

©

Товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре, свидетельство Роспатента № 141419

ПАРАЛЛЕЛЬ

Товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре, свидетельство Роспатента № 167346

Авторские права на использование основных технических решений в изделиях защищены авторскими свидетельствами СССР и патентами Российской Федерации:

- патент РФ № 1539938 на изобретение «Инвертор»;

- патент РФ № 1735988 на изобретение «Инвертор»;

- а.с. СССР № 1350744 «Устройство защиты от перенапряжений полупроводникового преобразователя»;

- а.с. СССР № 1095304 «Способ защиты инвертора»;

- а.с. СССР № 1184042 «Устройство для защиты инвертора»;

- а.с. СССР № 748727 «Способ регулирования электрических параметров преобразователя частоты с резонансной нагрузкой»;

- а.с. СССР № 851700 «Преобразователь частоты»;

- а.с. СССР № 1543512 «Преобразователь частоты с блоком конденсаторной защиты»;

- а.с. СССР № 1636921 «Устройство для контроля и защиты вентильного преобразователя»;

10)	патент РФ № 2174291 «Разъемный индуктор».
Всего нашими сотрудниками создано 147 изобретений

и опубликовано более 100 научных трудов.

каталог изделий

о предприятии

Уникальные свойства индукционного нагрева – высокая интенсивность и управляемость, экономичность и экологическая чистота – в полной мере реализуются в установках с преобразователями частоты «ПАРАЛЛЕЛЬ».

Основные области применения наших изделий:

·	индукционная плавка (открытая и вакуумная,
в холодном тигле, зонная, литье

в электромагнитный кристаллизатор);

·	термообработка (поверхностная и объемная,
закалка, отпуск, отжиг, старение, предварительный
нагрев перед сваркой);

·	нагрев под пластическую деформацию (ковка,
штамповка, прессование, гибка, резка, правка,
высадка, прошивка);

·	пайка и наплавка;

·	сварка труб и профилей;

·	спекание порошков;

·	нагрев изделий под покрытие

или склейку (трубы, ленты, проволока, автомобильные панели);

·	пайка металлов с керамикой;

·	варка оптического стекла и ситаллов;

·	выращивание монокристаллов из расплава;

·	эпитаксиальное наращивание слоев кремния;

·	нагрев плазмы;

·	получение озона;

·	ультразвуковые технологии;

·	питание электроинструмента и регулируемый
привод;

·	нагрев под горячую посадку подшипников
и других цилиндрических деталей.

Мы предлагаем сотрудничество в создании нового оборудования для различных технологий с использованием электрической энергии различных частот.

каталог изделий

контакты

| Наш адрес | 450071, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 39, ЗАО НПО «Параллель» |
| --- | --- |
| Телефоны | (347) 232-30-74, 232-84-66, 232-84-33 |
| Факс | (347) 248-86-82 |
| E-mail | office@prl.ru |
| Internet | http://www.prl.ru |
| Генеральный директор | Иванов Александр Васильевич, тел. (347) 232-30-74 parallel@online.ru |
| Заместитель генерального директора | Уржумсков Анатолий Михайлович, тел. (347) 232-84-66 amu@prl.ru |
| Главный конструктор | Мульменко Михаил Михайлович, тел. (347) 232-84-66 mulmenko@prl.ru |

каталог изделий

перечень изделий

Преобразователи частоты серии ПАРАЛЛЕЛЬ ППЧ

Источники питания током высокой частоты для индукционной электротермии

стр. 7

Установки индукционные серии ПАРАЛЛЕЛЬ ИП

Индукционная пайка, наплавка, закалка, нагрев под ковку

Установки индукционные серии ПАРАЛЛЕЛЬ ИПТ

Индукционная плавка в тигельных печах

Установки индукционные серии ПАРАЛЛЕЛЬ ИН

Нагрев под пластическую деформацию

Установки индукционные серии ПАРАЛЛЕЛЬ ИЗ

Поверхностная закалка и другие виды термообработки

каталог изделий

перечень изделий

Установки индукционные серии ПАРАЛЛЕЛЬ ИНТ

Нагрев труб и прутков в поточной линии

стр. 27

Установки индукционные серии ПАРАЛЛЕЛЬ СТЫК и СТЫК-2

Нагрев стыков труб и питание электроинструмента в полевых и стационарных условиях

. 31

Преобразователи частоты серии ПАРАЛЛЕЛЬ ППЧ для электроинструмента

Питание высокочастотного электроинструмента трехфазным напряжением 200...400 Гц

. 35

Станции охлаждения серии ПАРАЛЛЕЛЬ СО

Охлаждение полупроводниковых преобразователей, индукционных установок и другого оборудования дистиллированной водой по двухконтурной схеме «вода-вода»

37

Пульты управления нагревом серии ПАРАЛЛЕЛЬ ПУН

Управление и визуальный контроль работы индукционных установок

стр.

Установки индукционные серии ПАРАЛЛЕЛЬ ИНГП

Нагрев колец, втулок, подшипников под горячую посадку

стр. 40

каталог изделий

преобразователи частоты серии

ПАРАЛЛЕЛЬ ППЧ

ОКП 341600

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Преобразователи частоты полупроводниковые серии ПАРАЛЛЕЛЬ ППЧ предназначены для преобразования трехфазного переменного тока 50 (60) Гц в однофазный c частотой 1000, 2400, 4000, 8000, 10 000, 22 000, 44 000, 66 000 Гц.

Применяются в качестве источников питания в составе различных установок индукционного нагрева. Преобразователи с успехом заменяют машинные и ламповые генераторы, более экономичны, удобны и безопасны в эксплуатации, обладают малыми габаритами и современным дизайном.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬ ППЧ-Х1-Х2-Х3

ПАРАЛЛЕЛЬ – фирменное наименование ППЧ – полупроводниковый преобразователь частоты Х1 – выходная мощность, кВт (табл. 1) Х2 – выходная частота, Гц (табл. 1) Х3 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (УХЛ4)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Преобразователи и установки ПАРАЛЛЕЛЬ изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-96 и предназначены для работы в следующих условиях: -закрытое помещение, высота над уровнем моря не более 1000 м, температура окружающего воздуха - от +15 до +35 °С; относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 °C; окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая агрессивных паров, газов и токопроводящей пыли; электропитание - четырехпроводная трехфазная сеть переменного тока частотой 50 Гц напряжением 380В (допустимые отклонения напряжения по ГОСТ 13109-87); режим работы - повторно-кратковременный, продолжительный; требования безопасности соответствуют ГОСТ 21139 -87; гарантийный срок службы - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 18 месяцев с момента отгрузки. Требования к охлаждающей воде: - температура не более 25 °С; давление от 0,2 до 0,4 мПа; количество механических примесей не более 20 мг/л, жесткость не более 7 мг•экз/л, показатель рН от 5 до 7,5.

Для охлаждения полупроводниковых преобразователей должна применяться химически нейтральная вода с удельныи электрическим сопротивлением не менее 50 кОм•см (допускается снижение до 4 кОм•см, при этом срок службы снижается на 25-30%). Рекомендуется охлаждение дистиллированной водой от двухконтурных станций охлаждения серии ПАРАЛЛЕЛЬ СО.

Примечание: Условия эксплуатации на отдельные виды продукции отличаются от приведенных выше и оговорены в соответствующих разделах каталога.

каталог изделий

преобразователи частоты серии

ПАРАЛЛЕЛЬ ППЧ

ОКП 341600

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  | Таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип преобразователя | Код документации | Выходная мощность, кВт | Выходное напряжение (по заказу), В | Выходная частота ( по заказу), кГц | Расход воды при температу- ре 20°C , м3/ч | Масса, кг | № рис. |
| ППЧ-12 - 66,0 | МБИД.435322.017 | 12 | 70 | 66,0 | 0,5 | 100 | рис. 1 |
| ППЧ-16 - 22,0 | МБИД. 435422.023 | 16 | 300 | 22,0 (18,0) | 0,5 | 100 |  |
| ППЧ-25 - 66,0 | МБИД 435322.018 | 25 | 200 | 66,0 | 1,0 | 140 |  |
| ППЧ-30 - 10,0 | МБИД.435322.015 | 30 | 400 (800) | 8,0 (10,0) | 1,0 | 200 |  |
| ППЧ-30 - 44,0 | МБИД.435322.019 | 30 | 200 | 44,0 | 2,0 | 200 | рис. 2 |
| ППЧ-63 - 10,0 | МБИД.435322.022 | 63 | 400 | 8,0 (10,0) | 3,0 | 400 |  |
| ППЧ-63 - 22,0 | МБИД.435322.026 | 63 | 200 | 22,0 (18,0) | 3,0 | 200 |  |
| ППЧ-63 - 44,0 | МБИД.435322.009 | 63 | 200 | 44,0 | 3,0 | 200 |  |
| ППЧ-100 - 2,4 | МБИД.435322.016 | 100 | 400 (800) | 2,4 (4,0) | 1,2 | 400 |  |
| ППЧ 100 - 8,0/10,0 | МБИД 435322.011 | 100 | 400 | 8,0(10,0) | 1 2 | 400 |  |
| ППЧ 100 - 22 0 | МБИД 435322.010 | 100 | 400 | 22,0 (18,0) | 1 2 | 400 |  |
| ППЧ-100 - 44,0 | МБИД.435322.032 | 100 | 350 (800) | 44,0 | 1,9 | 400 |  |
| ППЧ-160 - 2,4 | МБИД.435422.023 | 160 | 400(800) | 2,4(4,0) | 2,0 | 500 |  |
| ППЧ-160 - 8,0/10,0 | МБИД.435422.014 | 160 | 400(800) | 8,0(10,0) | 2,0 | 500 | рис. 3 |
| ППЧ-160 - 22,0 | МБИД.435422.012 | 160 | 400(800) | 22,0 (18,0) | 2,0 | 500 |  |
| ППЧ-320 - 1,0 | МБИД 435422.017 | 320 | 400(800) | 1,0 | 3,0 | 920 |  |
| ППЧ-250 - 2,4 | МБИД.435422.024 | 250 | 400(800) | 2,4 (4,0) | 3,0 | 800 |  |
| ППЧ-250 - 8,0/10,0 | МБИД.435422.027 | 250 | 400(800) | 8,0(10,0) | 3,0 | 800 |  |
| ППЧ-320 - 2,4 | МБИД.435422.026 | 320 | 400(800) | 2,4 (4,0) | 3,0 | 920 |  |
| ППЧ-320 - 8,0/10,0 | МБИД.435422.025 | 320 | 400(800) | 8,0(10,0) | 3,0 | 920 |  |
| ППЧ-400 - 1,0 | МБИД.435422.019 | 400 | 800 | 1,0 | 3,0 | 920 |  |
| ППЧ-400 - 2,4 | МБИД.435422.020 | 400 | 800 | 2,4 (4,0) | 3,0 | 920 |  |
| ППЧ-630 - 1,0 | МБИД 435422.010 | 630 | 400(800) | 1,0 | 6,0 | 1850 | рис. 4 |
| ППЧ-630 - 2,4 | МБИД 435422.011 | 630 | 400(800) | 2,4 (4,0) | 6,0 | 1850 |  |
| ППЧ-800 - 1,0 | МБИД.435422.021 | 800 | 800(1600) | 1,0 | 6,0 | 1850 |  |
| ППЧ-800 - 2,4 | МБИД.435422.022 | 800 | 800(1600) | 2,4 (4,0) | 6,0 | 1850 |  |

Преобразователи питаются от четырехпроводной сети трехфазного переменного напряжения 380 В, 50 Гц,,

имеют входы для подключения аналоговых и релейных внешних регуляторов, снабжены быстродействующей

электронной защитой и развитой системой диагностики.

каталог изделий

преобразователи частоты серии

ПАРАЛЛЕЛЬ ППЧ

ОКП 341600

Ввод силового питания осуществляется сверху или снизу, а подключение нагрузки — в трех вариантах: снизу, слева и справа. Электрическая схема состоит из входного автоматического выключателя, быстродействующих предохранителей, устройства электронной защиты, выпрямителя, резонансного инвертора и системы управления.

Нагрузкой преобразователей является параллельный колебательный контур индукционной установки. Преобразователи обеспечивают автоподстройку частоты при изменении параметров индуктора и стабилизацию электрического режима при колебаниях напряжения сети. Регулирование и стабилизация выходных параметров достигаются изменением частоты импульсов управления тиристорами инвертора.

Система управления обеспечивает защиту от перегрузки по току, напряжению, от срыва инвертора, коротких замыканий выхода на землю, снижения давления, расхода и перегрева воды в каналах системы охлаждения, открывания дверей (внутренняя блокировка), неготовности внешнего оборудования (внешняя блокировка), пропадания фазы питающего напряжения и от пробоя силовых тиристоров и диодов.

Преобразователи допускают параллельную работу на единую нагрузку с целью наращивания мощности установки.

Преобразователи мощностью до 63 кВт включительно выпускаются со встроенным блоком компенсирующих конденсаторов.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

– преобразователь частоты;

– эксплуатационная документация;

– комплект ЗИП.

По согласованию с потребителем поставляются ремонтный комплект ЗИП, дистанционный пульт управления нагревом с задатчиком и индикатором напряжения нагрузки, токопровод для подключения нагрузки, а также проводятся пусконаладочные работы у потребителя и обучение персонала.

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА

В заказе необходимо указать наименование и тип преобразователя, выходное напряжение, код документации.

При оформлении договора согласуется дополнительная комплектация.

Пример:

«Преобразователь частоты ПАРАЛЛЕЛЬ ППЧ-160-2,4 УХЛ4, выходное напряжение 800 В, МБИД.435422.023».

каталог изделий

установки индукционные серии

ПАРАЛЛЕЛЬ ИП

ОКП 344264

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Установки индукционные ПАРАЛЛЕЛЬ ИП предназначены для напайки твердосплавных пластин режущего инструмента, а также для наплавки, нагрева и термообработки деталей различной формы с использованием индукторов и приспособлений специальной конструкции.

Установки индукционной пайки ПАРАЛЛЕЛЬ ИП-63-22,0 и ПАРАЛЛЕЛЬ ИП-30-44,0 сертифицированы Госкомсанэпиднадзором России (гигиенические сертификаты № 2217 и № 2218 соответственно).

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО

ОБОЗНАЧЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬ

ИП-Х1-Х2-Х3

ПАРАЛЛЕЛЬ – фирменное наименование

И – индукционная

П – пайка

Х1 – мощность выходная, кВт (табл. 2) Х2 – частота выходная, кГц (табл. 2)

Х3 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (УХЛ4)

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Установки индукционные ПАРАЛЛЕЛЬ ИП состоят из преобразователя частоты с высокочастотным трансформатором и встроенным блоком компенсации и индуктора (рис.5).

Обслуживание шкафов двухстороннее. На лицевую панель преобразователя выведены измерительные приборы, кнопки включения и выключения питания и инвертора, задатчик мощности, индикаторы защиты, охлаждения и блокировок.

каталог изделий

установки индукционные серии

ПАРАЛЛЕЛЬ ИП

ОКП 344264

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |  | Таблица 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические данные | Т и п у с т а н о в к и |
|  | ИП-63-44,0 | ИП-63-22,0 | ИП-30-44,0 | ИП-25-66,0 | ИП-12-66,0 |
| Код документации | 682223.007 | 682223.001 | 682213.011 | 682213.005 | 682213.012 |
| МБИД |  |  |  |  |  |
| Мощность номи- |  |  |  |  |  |
| нальная, кВт | 63 | 63 | 30 | 25 | 12 |
| Напряжение на индукторе, В | 25-200 | 25-200 | 25-200 | 25-200 | 20-100 |
| Частота рабочая, кГц | 44 | 22 | 44 | 66 | 66 |
| Расход охлажда- |  |  |  |  |  |
| ющей воды при |  |  |  |  |  |
| давлении не выше | 3 | 3 | 2 | 1,7 | 1 |
| 250 кПа, м3/час, не |  |  |  |  |  |
| менее |  |  |  |  |  |
| Масса, кг | 300 | 300 | 300 | 160 | 120 |
| Габаритные раз- |  |  |  |  |  |
| меры без рабочего | 700х800х1953 | 700x800x1953 | 700x800x1953 | 700x800x1353 | 700x800x1353 |
| стола, мм |  |  |  |  |  |
| Минимальный |  |  |  |  |  |
| диаметр сечения |  |  |  |  |  |
| нагреваемой |  |  |  |  |  |
| детали в плоскости | 3,4 | 4,8 | 3,4 | 2,8 | 2,8 |
| витков индуктора |  |  |  |  |  |
| при нагреве выше |  |  |  |  |  |
| 740 °С, мм |  |  |  |  |  |
| № рисунка |  | рис. | 5 |  | рис. 6 |

каталог изделий

установки индукционные серии

ПАРАЛЛЕЛЬ ИП

ОКП 344264

В установках мощностью 63 и 30 кВт рядом с индуктором установлен пульт управления нагревом с индикатором напряжения индуктора, кнопками включения и отключения нагрева и питания установки, а также розетка для подключения ножной педали. В установках мощностью менее 30 кВт вместо пульта управления нагревом справа от индуктора расположен общий вык-ключатель питания.

Индуктор и шкаф установки заземлены. Система управления обеспечивает автоподстройку частоты при изменении параметров индуктора и стабилизацию электрического режима при колебаниях напряжения сети, а также защиту и сигнализацию при перегрузках по току и напряжению, срыве инвертора, пробое силовых полупроводниковых приборов, неполадках в системе охлаждения, пропадании фазы питающего напряжения, открывании дверей шкафов.

Подвод электропитания – снизу или сверху, воды – снизу (через цоколь).

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки установок ПАРАЛЛЕЛЬ ИП входят:

– преобразователь частоты с высокочастотным трансфор-
матором и встроенным блоком компенсирующих кон-
денсаторов;

– индуктор (или набор индукторов);

– рабочий стол паяльщика (по заказу);

– устройство вентиляции (по заказу);

– ножная педаль;

– комплект ЗИП;

– эксплуатационная документация.

По согласованию с потребителем установка может быть
укомплектована ремонтным комплектом ЗИП, набором ин-
дукторов, электромагнитным экраном.

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА

В заказе необходимо указать наименование и тип установки, код документации.

При оформлении договора согласуется дополнительная комплектация и услуги.

Пример:

«Установка индукционная ПАРАЛЛЕЛЬ ИП-30-44,0 УХЛ4, МБИД 682213.011 с рабочим столом паяльщика, с устройством вентиляции».

каталог изделий

установки индукционные

плавильные тигельные серии

ПАРАЛЛЕЛЬ ИПТ

ОКП 344250

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Установки индукционные плавильные тигельные серии ПАРАЛЛЕЛЬ ИПТ предназначены для индукционной плавки металлов и сплавов в набивном или графитовом тигле, а также для плавки диэлектриков в тиглях из электропроводящих материалов.

Выпускают по техническим условиям ТУ 3442-001-48868788-2006 (МБИД .682.100.001 ТУ). Сертификат соответствия №РОСС.RU.АЯ36.Н20297, Разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №РРС 00-23108 от 20.12.2006 г.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬ ИПТ-Х1-Х2-Х3-Х4-Х5

ПАРАЛЛЕЛЬ – фирменное наименование

И – индукционная

П – плавильная

Т – тигельная

Х1 – мощность преобразователя частоты, кВт (табл. 3)

Х2 – частота рабочая, кГц (табл. 3)

Х3 – емкость печи, т (табл. 3)

Х4 – механизм поворота печи (Т – тельфер, Г – гидропривод, Э – электропривод,

Р — ручной)

Х5 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (УХЛ4)

каталог изделий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

установки индукционные

плавильные тигельные серии

ПАРАЛЛЕЛЬ ИПТ

ОКП 344250

Таблица 3

| Тип установки | Емкость печи, кг (по стали) | Мощность преобразователя частоты, кВт | Частота, кГц | Время плавки, ч | Расход воды, м3/ч | Габариты преобразователя и печи, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИПТ-16-22,0 | 5 | 16 | 22 | 0,3 | 1 | 700x800x1353 500x500x250 |
| ИПТ-30-10,0 | 25 | 30 | 8 (10) | 1,0 | 2 | 700x800x1353 600x600x400 |
| ИПТ-30-44,0 | 30 | 30 | 44 | 1,0 | 2 | 700x800x1953 600x600x500 |
| ИПТ-63-10,0 | 30 | 63 | 10 | 0,6 | 3 | 700х800х1953 788х660х640 |
| ИПТ-63-22,0 | 40 | 63 | 22 | 0,6 | 3 | 700x800x1953 600x600x500 |
| ИПТ-100-8,0 | 60, 90 | 100 | 8 (10) | 0,6; 0,8 | 4 | 700x800x1953 800x920x925 |
| ИПТ-100-2,4 | 60, 90 | 100 | 2, 4 | 0,6; 0,8 | 4 | 700x800x1953 800x920x925 |
| ИПТ-160-8,0 | 100, 160 | 160 | 8 (10) | 0,6; 0,8 | 5 | 700x800x1953 1504x1072x1050 |
| ИПТ-160-2,4 | 100, 160 | 160 | 2, 4 | 0,6; 0,8 | 4,2 | 700x800x1953 1160x1072x1060 |
| ИПТ-250-8,0 | 160 | 250 | 8 (10) | 0,8 | 6 | 1000x800x1960 1504x1072x1050 |
| ИПТ-250-2,4 | 160,250 | 250 | 2 ,4 | 0,6; 0,8 | 6 | 1000x800x1960 1000x1250x1150 |
| ИПТ-320-8,0 | 250 | 320 | 8 (10) | 0,8 | 6 | 1000x800x1960 1000x1250x1150 |
| ИПТ-320-2,4 | 250, 400 | 320 | 2, 4 | 0,6; 0,8 | 6 | 1000x800x1960 1504x1072x1050 |
| ИПТ-320-1,0 | 400 | 320 | 1 | 0,8 | 8 | 1000x800x1960 1400x1500x1390 |
| ИПТ-630-1,0 | 1000 | 630 | 1 | 1,0 | 12 | 2000x800x1960 1600x1600x1500 |
| ИПТ-630-2,4 | 1000 | 630 | 2, 4 | 1,0 | 12 | 2000х800х1960 1600х1600х1500 |

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Установки состоят из полупроводникового преобразователя частоты, блока компенсации, индукционной печи, комплекта токопроводов и электрических жгутов.

В установках ИПТ-10-22,0 и ИПТ-25-10,0 преобразователь частоты и блок компенсации размещены в шкафу высотой 1300 мм, в установках ИПТ-30-44,0 и ИПТ-63-22,0 — в шкафу высотой 1952 мм. В остальных установках блок компенсации размещен в отдельном шкафу габаритами 700x800x1300 мм (установки мощностью до 160 кВт) или 700x800x1952 мм (установки мощностью 250 кВт и более). Индукционная печь соединена с блоком компенсации гибкими водоохлаждаемыми токопроводами, через которые питается и охлаждается индуктор. Нагрев и расплавление металла происходит за счет токов, наводимых полем индуктора, выполненного из водоохлаждаемой медной трубки.

каталог изделий

установки индукционные

плавильные тигельные серии

ПАРАЛЛЕЛЬ ИПТ

ОКП 344250

В состоянии поставки набивка и обмазка индуктора отсутствует и выполняется на месте эксплуатации по прилагаемой инструкции. После подготовки и сушки индукционной печи шихтовые материалы загружаются в тигель, шихта нагревается, расплавляется и затем выливается в разливочный ковш.

Управление работой установки производится с панели управления преобразователя частоты либо с дистанционного пульта. Установка снабжена системой автоподстройки частоты и стабилизации напряжения индуктора при изменении параметров нагрузочного контура и питающей сети, системой защиты и диагностики основных узлов установки.

Управление процессом плавки осуществляется от ручного задатчика режима мощности или с использованием внешнего регулятора температуры, для подключения которого имеется стандартный вход 0–10 В постоянного тока. Наличие необходимого давления воды в системе охлаждения контролируется реле давления.

Контроль закрытого состояния дверей обеспечивается микровыключателями.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: – полупроводниковый преобразователь частоты; – блок компенсации с электротермическими конденсаторами; – индукционная печь;

– комплект токопроводов и жгутов в соответствии с планировкой или разработанным проектом плавильного участка; – одиночный комплект ЗИП; – комплект эксплуатационной документации.

Примечания:

- Плавильные узлы и печи поставляется в нефутерованном виде без расходных огнеупорных и теплоизоляционных материалов.

- В комплект поставки дополнительно могут включаться двухконтурные станции охлаждения и пирометры для измерения температуры металла.

- Внешняя обвязка установки (фундаменты, системы электропитания, водоснабжения, вентиляции) в поставку не входят и готовятся заказчиком.

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА

В заказе необходимо указать наименование, тип установки и ее основные параметры: емкость тигля по стали (или по меди), количество печей, способ разливки металла и т.д. При оформлении заказа согласуется дополнительная комплектация и услуги.

каталог изделий

установки индукционные

плавильные тигельные серии

ПАРАЛЛЕЛЬ ИПТ

ОКП 344250

Пример заказа на установку с печью емкостью 0,16 т; мощностью 160 кВт; частотой 2,4 кГц с тельферным механизмом наклона: «Установка индукционная плавильная ПАРАЛЛЕЛЬ ИПТ-160-2,4-0,16-Т-УХЛ4 для плавки нержавеющей стали».

каталог изделий

установки индукционные серии

ПАРАЛЛЕЛЬ ИН

ОКП 344260

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Установки индукционные нагревательные серии ПАРАЛЛЕЛЬ ИН предназначены для индукционного нагрева стальных заготовок и изделий под ковку, штамповку, гибку, высадку, прошивку и для термообработки.

Установки производятся по индивидуальным заказам с учетом специфических требований технологии потребителя.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО

ОБОЗНАЧЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬ ИН-Х1-Х2-Х3

ПАРАЛЛЕЛЬ – фирменное наименование

И – индукционная

Н – нагревательная

Х1 – мощность преобразователя частоты, кВт (табл. 4)

Х2 – частота рабочая, кГц (табл. 4)

Х3 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (УХЛ4)

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Установка состоит из полупроводникового преобразователя частоты ПАРАЛЛЕЛЬ ППЧ соответствующей мощности и нагревательного поста, выполняемого по заданию заказчика в различных вариантах: в виде блока компенсации с индуктором внутри или снаружи шкафа, с ручным или автоматическим способом загрузки, с горизонтальной или вертикальной ориентацией заготовки.

каталог изделий

установки индукционные серии

ПАРАЛЛЕЛЬ ИН

ОКП 344260

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  | Таблица 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип установки | Мощность преобразователя частоты, кВт | Номинальная частота, кГц | Минимальный диаметр нагреваемых изделий, мм | Минимальная производительность при сквозном нагреве стали до 1200 °C, кг/ч |
| ИН-16-22,0 | 16 | 22,0 | 10 | 25 |
| ИН-30-44,0 | 30 | 44,0 | 6 | 50 |
| ИН-63-22,0 | 63 | 22,0 | 10 | 100 |
| ИН-100-8,0 | 100 | 8,0 | 15 | 190 |
| ИН-100-2,4 | 100 | 2,4 | 30 | 210 |
| ИН-100-44,0 | 100 | 44,0 | 6 | 210 |
| ИН-160-8,0 | 160 | 8,0 | 15 | 300 |
| ИН-160-2,4 | 160 | 2,4 | 30 | 300 |
| ИН-160-4,0 | 160 | 4,0 | 20 | 400 |
| ИН-250-8,0 | 250 | 8,0 | 15 | 500 |
| ИН-250-2,4 | 250 | 2,4 | 30 | 500 |
| ИН-320-8,0 | 320 | 8,0 | 15 | 640 |
| ИН-320-2,4 | 320 | 2,4 | 30 | 640 |
| ИН-630-2,4 | 630 | 2,4 | 30 | 1200 |
| И Н-630-1,0 | 630 | 1,0 | 60 | 1300 |

каталог изделий

установки индукционные серии

ПАРАЛЛЕЛЬ ИН

ОКП 344260

Преобразователь соединен с блоком компенсации двумя водоохлаждаемыми токопрово-дами и электрическим жгутом. При необходимости преобразователь может быть установлен в отдельном помещении.

Управление работой установки производится с панели управления преобразователя частоты либо с дистанционного пульта. Установка снабжена системой автоподстройки частоты и стабилизации напряжения (тока) индуктора при изменении параметров нагрузочного контура и питающей сети, системой защиты и диагностики основных узлов установки.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

– полупроводниковый преобразователь частоты;

– блок компенсации;

– комплект токопроводов и жгутов;

– нагреватель индукционный или комплект сменных индукторов требуемых размеров (изготавливается по согласованию с потребителем под нагреваемые изделия);

– педаль включения нагрева;

– одиночный комплект ЗИП;

– комплект эксплуатационной документации.

Технологическое оборудование и оснастка для загрузки и перемещения деталей в комплект поставки не входят. По согласованию с заказчиком установки могут комплектоваться системой стабилизации температуры нагрева заготовок с бесконтактным датчиком пирометрического типа.

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА

В заказе необходимо указать наименование, тип установки, размеры нагреваемых изделий и требуемую температуру и производительность. При оформлении заказа согласуются дополнительные услуги (пусконаладка) и комплектация (запчасти, технологическая оснастка и оборудование).

Пример:

«Установка индукционная нагревательная ПАРАЛЛЕЛЬ ИН-100-2,4 УХЛ4 для методического нагрева заготовок диаметром 30–40 мм с производительностью 200 кг/ч до температуры 1200 °C».

каталог изделий

установки индукционные закалочные серии

ПАРАЛЛЕЛЬ ИЗ

ОКП 344260

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Установки индукционные закалочные серии ПАРАЛЛЕЛЬ ИЗ предназначены для индукционного нагрева под закалку одновременным или последовательным способом, а также для других видов индукционного нагрева, термообработки стальных и чугунных деталей различной формы с использованием индукторов и приспособлений специальной конструкции.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО

ОБОЗНАЧЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬ ИЗ-Х1-Х2-Х3

ПАРАЛЛЕЛЬ – фирменное наименование

И – индукционная

З – закалочная

Х1 — мощность номинальная, кВт (табл. 5)

Х2 — частота рабочая, кГц (табл. 5)

Х3 – климатическое исполнение и категория

размещения по ГОСТ 15150-69 (УХЛ4)

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Установки (рис.9) состоят из полупроводникового преобразователя частоты ПАРАЛЛЕЛЬ ППЧ соответствующей мощности, блока компенсации, внутри которого размещаются закалочный трансформатор, индуктор и педаль включения нагрева. Преобразователь соединен с блоком компенсации двумя водоохлаждаемыми токопроводами и электрическим жгутом. При необходимости преобразователь может быть установлен в отдельном помещении.

Управление работой установки производится с панели управления преобразователя частоты либо с дистанционного пульта. Установка снабжена системой автоподстройки частоты и стабилизации напряжения (тока) индуктора при изменении параметров нагрузочного кон-тураи питающей сети, системой защиты и диагностики основных узлов установки.

каталог изделий

установки индукционные закалочные серии

ПАРАЛЛЕЛЬ ИЗ

ОКП 344260

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 5

| Тип установки | Мощность преобразователя частоты, кВт | Частота, кГц | Минимальный диаметр закаливаемых изделий, мм | Площадь поверхности детали при одновременной закалке (не более), см2 | Расход воды, м3/ч | Глубина закаленного слоя, мм мин-опт-макс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗ-12-66,0 | 12 | 66 | 6 | 20 | 1,0 | 0,8 - 1,2 - 2,0 |
| ИЗ-30-44,0 | 30 | 44 | 8 | 60 | 2,5 | 1,0 - 1,2 - 2,0 |
| ИЗ-63-22,0 | 63 | 22 | 11 | 120 | 3,0 | 1,3 - 1,6 - 3,0 |
| ИЗ-63-44,0 | 63 | 44 | 11 | 120 | 3,0 | 1,3 - 1,6 - 3,0 |
| ИЗ-100-2,4 | 100 | 2,4 | 35 | 200 | 3,5 | 2,5 -5 -10 |
| ИЗ-100-8,0/10,0 | 100 | 8,0 (10,0) | 19 | 200 | 3,5 | 1,5 - 2,6 - 5 |
| ИЗ-100-44,0 | 100 | 44 | 8 | 200 | 3,5 | 1,0 - 1,2 - 2,0 |
| ИЗ-160-8,0/10,0 | 160 | 8,0 (10,0) | 19 | 320 | 5,0 | 1,5 - 2,6 - 5 |
| ИЗ-160-22,0 | 160 | 22 | 8 | 320 | 5,0 | 1,3 - 1,6 - 3,0 |
| ИЗ-250-2,4 | 200 | 2,4 | 35 | 500 | 6,0 | 2,5 -5 -10 |
| ИЗ-250-8,0/10,0 | 200 | 8,0 (10,0) | 19 | 500 | 6,0 | 1,5 - 2,6 - 5 |
| ИЗ-320-2,4 | 320 | 2,4 | 35 | 640 | 6,0 | 2,5 -5 -10 |
| ИЗ-320-8,0/10,0 | 320 | 8,0 (10,0) | 19 | 640 | 6,0 | 1,5 - 2,6 - 5 |

каталог изделий

установки индукционные закалочные серии

ПАРАЛЛЕЛЬ ИЗ

ОКП 344260

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят

- полупроводниковый преобразователь частоты;

- блок компенсации;

- закалочный трансформатор;

- пульт управления нагревом;

- комплект токопроводов и жгутов;

- комплект сменных индукторов требуемых размеров (изготавливаются по согласованию с потребителем под нагреваемые детали);

- педаль включения нагрева;

- одиночный комплект ЗИП;

- комплект эксплуатационной документации

каталог изделий

установки индукционные закалочные серии

ПАРАЛЛЕЛЬ ИЗ

ОКП 344260

Технологическая оснастка для закрепления вращения и перемещения деталей или индуктора, а также система охлаждения детали в комплект поставки не входят.

Установки могут использоваться в комплекте с закалочными станками различных производителей, в том числе и собственного производства. По отдельному заказу поставляется механизм перемещения 6НУ.729.047-02 производства Новозыбковского завода «Индуктор».

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА

В заказе необходимо указать наименование, тип установки, размеры нагреваемых деталей. При оформлении заказа согласуются дополнительные услуги (пусконаладка), обучение персонала и дополнительная комплектация (ЗИП, механизм перемещения).

Пример:

«Установка индукционная закалочная ПАРАЛЛЕЛЬ ИЗ-160-8,0 УХЛ4 для закалки валов».

каталог изделий

установки индукционные серии

ПАРАЛЛЕЛЬ ИНТ

ОКП 344260

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Установки индукционные ПАРАЛЛЕЛЬ ИНТ предназначены для индукционного нагрева труб и прутков до температур, лежащих в диапазоне до 750 °C в различных технологических процессах (сушка, отжиг, нанесение покрытий, очистка труб и буровых штанг от отложений и т.д.).

Установка ПАРАЛЛЕЛЬ ИНТ-30-8,0 служит для нагрева замков перед наворачиванием на бурильные трубы.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬ ИНТ-Х1-Х2-Х3

ПАРАЛЛЕЛЬ – фирменное наименование И – индукционная Н – нагревательная Т – для нагрева труб

Х1 – мощность номинальная, кВт (табл. 6) Х2 – частота рабочая, кГц (табл. 6) Х3 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (УХЛ4)

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Установки (рис.10) конструктивно выполнены в виде двух блоков - полупроводникового преобразователя частоты и индукционного нагревателя, соединенных между собой водоохлаждае-мыми токопроводами. Индукционный нагреватель встраивается в технологическую линию, по которой с помощью роликов с электроприводом перемещаются нагреваемые трубы или прутки. Преобразователь устанавливается в непосредственной близости от нагревателя (на расстоянии до 5 м).

Нагреватель представляет собой компактный металлический шкаф со сменными индукторами, входное отверствие которого снабжено направляющей воронкой, предохраняющей индуктор от касания трубы.

Конструкцией предусмотрена регулировка положения индуктора для обеспечения его соосности с трубой (или прутком). На входе в индукционный нагреватель устанавливается датчик продольного перемещения, полностью отключающий нагрев при отсутствии или остановках трубы (прутка).

каталог изделий

установки индукционные серии ПАРАЛЛЕЛЬ ИНТ

ОКП 344260

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |  | Таблица 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип установки | Код документации | Мощность средней частоты, кВт | Частота рабочая, кГц | Расход охлаждающей воды при температуре 20 °C, м3/час | Производительность при нагреве до 200°С, кг/час | № рис. |
| ИНТ-30-10,0 | МБИД.682212.004 | 30 | 8,0 (10,0) | 1,0 | 800 | рис. 10 |
| ИНТ-63-10,0 | МБИД.682322.005 | 63 | 8,0 (10,0) | 2,0 | 1600 |  |
| ИНТ-63-22,0 | МБИД.682323.003 | 63 | 22,0 | 3,0 | 1600 |  |
| ИНТ-100-2,4 | МБИД.682322.002 | 100 | 2,4 | 1,2 | 2700 |  |
| ИНТ-100-8,0 | МБИД.682322.001 | 100 | 8,0 (10,0) | 1,2 | 2700 |  |
| ИНТ-160-2,4 | МБИД.682332.001 | 160 | 2,4 | 1,8 | 4300 |  |
| ИНТ-160-8,0 | МБИД.682332.002 | 160 | 8,0 (10,0) | 1,8 | 4300 |  |
| ИНТ-250-2,4 | МБИД.682332.005 | 250 | 2,4 | 3,2 | 6700 | рис. 11 |
| ИНТ-250-8,0 | МБИД.682332.003 | 250 | 8,0 | 3,2 | 6700 |  |
| ИНТ-320-2,4 | МБИД.682332.006 | 320 | 2,4 | 4,2 | 8600 |  |
| ИНТ-320-8,0 | МБИД.682332.007 | 320 | 8,0 (10,0) | 4,2 | 8600 |  |
| ИНТ-630-2,4 | МБИД.682342.001 | 630 | 2,4 | 11 | 17200 |  |

каталог изделий

установки индукционные серии ПАРАЛЛЕЛЬ ИНТ

ОКП 344260

Управление процессом нагрева производится с панели управления преобразователя частоты либо с дистанционного пульта. Оператор в начале работы включает питание установки, и далее работа происходит автоматически: при подходе трубы к индуктору датчик перемещения включает нагрев (генерацию выходного тока преобразователя частоты), при этом установка работает на минимальной мощности (единицы киловатт), при входе трубы внутрь индуктора происходит изменение его электрических параметров, в результате чего система управления автоматически выводит преобразователь на заданную мощность нагрева, а при выходе трубы из индуктора вновь снижает мощность до минимума. При отсутствии трубы на датчике перемещения в течение заданного времени генерация выходного тока преобразователя прекращается до поступления к индуктору следующей трубы.

Система управления, размещенная в шкафу преобразователя частоты, обеспечивает защиту и сигнализацию при перегрузках по току и напряжению, срыве инвертора, замыканиях на землю, снижении давления, расхода и перегреве воды в каналах системы охлаждения, открывании дверей (внутренняя блокировка), неготовности внешнего оборудования (внешняя блокировка), при пропадании фазы питающего напряжения и неисправности силовых полупроводниковых приборов. Разработанная НПО «Параллель» гамма индукционных нагревателей для нагрева труб обеспечивает нагрев труб диаметром от 57 до 630 мм. Требуемая мощность установки зависит от скорости подачи трубы.

В табл. 7 приведены требуемые мощности для нагрева труб различных диаметров с толщиной стенки 9 мм до температуры 220 °С.

Таблица 7

| Диаметр трубы, мм | Требуемая мощность установки, кВт, при скорости подачи трубы, м/мин |
| --- | --- |
|  | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| 76 | 20 | 39 | 78 | 117 | 156 | 195 |
| 89 | 24 | 47 | 93 | 140 | 186 | 233 |
| 114 | 31 | 61 | 122 | 183 | 244 | 305 |
| 159 | 44 | 87 | 174 | 262 | 348 | 436 |
| 219 | 61 | 122 | 244 | 366 | 488 | 610 |
| 273 | 77 | 153 | 307 | 460 | 630 | 767 |
| 325 | 92 | 184 | 367 | 550 | 735 | 918 |
| 426 | 121 | 242 | 485 | 727 | 970 | 1212 |
| 530 | 151 | 303 | 606 | 908 | 1211 | 1514 |
| 630 | 180 | 361 | 722 | 1083 | 1444 | 1805 |

каталог изделий

установки индукционные серии ПАРАЛЛЕЛЬ ИНТ

ОКП 344260

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки установки входят:

- преобразователь частоты - 1 шт

- индукционный нагреватель - 1 шт.

- комплект соединительных кабелей и токопроводов - 1 шт.

- одиночный комплект ЗИП - 1 шт

- эксплуатационная документация - 1 экз. (техническое описание и инструкция по эксплуатации, альбом схем, формуляр)

По согласованию с потребителем поставляется ремонтный комплект ЗИП, дистанционный пульт управления нагревом, комплект сменных индукторов под требуемый сортамент труб (прутков), проводятся пусконаладка у потребителя и обучение персонала

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА

В заказе необходимо указать наименование и тип установки, код документации При оформлении договора согласуются дополнительная комплектация и услуги Пример

«Установка индукционная ПАРАЛЛЕЛЬ ИHТ-160-8,0 УХЛ4, МБИД 682332.002, ОКП 3416141 для нагрева труб диаметром 89 и 114 мм до температуры 200 °С»

Общий вид и габаритные размеры установки ПАРАЛЛЕЛЬ ИНТ мощностью 63, 100 и 160 кВт.

Общий вид и габаритные размеры установки ПАРАЛЛЕЛЬ ИНТ мощностью 250, 320 и 630 кВт.

1. полупроводниковый преобразователь частоты; 2. индукционный нагреватель (размеры для труб диаметром до 159 мм); 3. водоохлаждаемые токопроводы; 4. подающие ролики; 5. нагреваемая трубка; 6. датчик продольного перемещения трубы.

каталог изделий

установки индукционные серии ПАРАЛЛЕЛЬ СТЫК

ОКП 344260

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Установки индукционные серии ПАРАЛЛЕЛЬ СТЫК предназначены:

– для нагрева зон стыков и дефектных участков при

нанесении изоляции трубопроводов;

– для предварительного нагрева околошовной зоны

при сварке трубопроводов в полевых условиях;

– для питания ручных шлифовальных машин и другого электроинструмента с однофазными коллекторны-

ми двигателями напряжением 220 В мощностью до 2 кВт. Установки питаются от сварочных агрегатов постоянного тока и не создают остаточной намагниченности трубы.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬ-СТЫК-ХШ-УХЛ1

ПАРАЛЛЕЛЬ – фирменное наименование СТЫК – для прогрева стыков труб Х – максимальный диаметр нагреваемой трубы, мм Ш – с выходом для питания шлифмашин УХЛ1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

– температура окружающей среды от –40 до +40 °С; – относительная влажность 45–80 %; – атмосферное давление 84,0–106,7 кПа (630–800 мм ртутного столба).

каталог изделий

установки индукционные серии ПАРАЛЛЕЛЬ СТЫК

ОКП 344260

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |  | Таблица 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение источника питания, В | не менее | не более | номинальное |
|  | 35 | 75 | 42 |
| Ток источника питания, А | рабочий | короткого замыкания |
| не более | 200 | 400 |
| Выходной ток (ток индуктора) |  |
| максимальный, А | 250 |
| диапазон регулирования | 60—100 % (100 % выходного тока соответствует потребляемой мощности 8 кВт) |
| Частота выходного тока, кГц | 2,4–8,0 |
| Диаметры нагреваемых труб, мм | до 720 |
| Длина нагреваемой зоны, мм | 400 |
| Температура нагрева, °С | до 200 |
| Режим работы | повторно-кратковременный, продолжительность включения ПВ при 100 % выходного тока — до 30 % |

Источник питания — сварочный агрегат постоянного тока, рекомендуемые типы АДД-4004, АДД-4001, АДД-305.

Максимальное время работы в режиме нагрева:

при ПВ=30 % – 6 мин;

при ПВ=20 % – 10 мин.

Степень защиты IP21 по ГОСТ 14254-80.

Размеры и масса составных частей установки даны в табл. 9.

Таблица 9

| Наименование | Обозначение | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Преобразователь полупроводниковый ПАРАЛЛЕЛЬ СТЫК-Ш | МБИД.435331.001 | 504х2224х414 | 24 |
| Кабель соединительный | МБИД.685633.002 | длина 3000 | 4,2 |
| Нагреватель индукционный: |  |  |  |
| НИ – 89ТР | МБИД.682626.001 | 405х185х507 | 8 |
| НИ – 114ТР | МБИД.682626.002 | 405х185х507 | 8 |
| НИ – 159ТР | МБИД.682626.003 | 405х230х565 | 10 |
| НИ – 219ТР | МБИД.682626.004 | 405х292х565 | 14 |
| НИ – 273ТР | МБИД.682626.005 | 405х346х647 | 16 |
| НИ – 325ТР | МБИД.682626.006 | 405х398х647 | 18 |
| НИ – 426ТР | МБИД.682626.007 | 405х500х749 | 20 |
| НИ – 530ТР | МБИД.682626.008 | 405х604х853 | 22 |
| НИ – 720ТР | МБИД.682626.009 | 408х830х1095 | 25 |

каталог изделий

установки индукционные серии ПАРАЛЛЕЛЬ СТЫК-2

ОКП 344260 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Установки индукционные серии ПАРАЛЛЕЛЬ СТЫК-2 предназначены для предварительного подогрева торцов труб перед поворотной сваркой в стационарных условиях. Установки питаются от сварочных агрегатов постоянного тока и не создают остаточной намагниченности трубы.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

– температура окружающей среды от –40 до

+40 °С;

– относительная влажность 45—95 %;

– атмосферное давление 84,0—106,7 кПа

(630—800 мм ртутного столба).

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |  | Таблица 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение источника питания, В | не менее | не более | номинальное |
|  | 65 | 75 | 70 |
| Ток источника питания, А | номинальный | диапазон регулирования |
| не более | 400 | 200…400 |
| Выходной ток (ток индуктора) |  |
| максимальный, А | 250 |
| диапазон регулирования | 60—100 % (100 % выходного тока соответствует потребляемой мощности 8 кВт) |
| Частота выходного тока, кГц | 2,4–5,0 |
| Диаметры нагреваемых труб, мм | до 720 |
| Длина нагреваемой зоны, мм | 426, 530 и 720 |
| Температура нагрева, °С | до 200 |
| Режим работы | повторно-кратковременный, продолжительность включения ПВ при 100 % выходного тока — до 30 % |

Примечания:

1.	По согласованию с потребителем допускается изготовление нагревателей других типоразмеров,
длина и диаметр нагреваемой зоны устанавливаются в договоре на поставку.

2.	Источник питания – сварочный выпрямитель ВД-506, ВДМ-1202 (в комплект поставки не входит).

каталог изделий

установки индукционные серии ПАРАЛЛЕЛЬ СТЫК-2

ОКП 344260

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки ПАРАЛЛЕЛЬ СТЫК входят: преобразователь полупроводниковый, кабель соединительный, комплект сменных нагревателей (табл. 9) и паспорт. Примечания:

- Номенклатура и количество нагревателей согласуется с потребителем договором поставки, причем допускается поставка других типоразмеров.

- По согласованию с потребителем в комплект поставки может включаться ручная шлифовальная машина и другой электроинструмент.

- В комплект поставки может включаться инфракрасный бесконтактный термометр пистолетного типа для контроля температуры нагреваемой поверхности.

Комплект поставки ПАРАЛЛЕЛЬ СТЫК-2 должен соответствовать табл. 11.

Таблица 11

| Наименование | Обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| Преобразователь полупроводниковый ПАРАЛЛЕЛЬ СТЫК-2 | МБИД.682312.004 | 1 |
| Кабель соединительный | МБИД.685633.002 | 1 |
| Угольник для подключения к сварочному выпрямителю | МБИД.745212.120 | 2 |
| Паспорт | МБИД.682312.004 ППС ПС | 1 |
| Сменные части: |  |  |
| Нагреватель индукционный ПАРАЛЛЕЛЬ НИ-426 | МБИД.682621.047 | 1 |
| Нагреватель индукционный ПАРАЛЛЕЛЬ НИ-530 | МБИД.682621.047-01 | 1 |
| Нагреватель индукционный ПАРАЛЛЕЛЬ НИ-720 | МБИД.682621.047-02 | 1 |

Примечания:

1.	Номенклатура и количество нагревателей согласуются с потребителем договором поставки, при-

чем допускается поставка нагревателей других типоразмеров.

2.	По согласованию с потребителем в комплект поставки может включаться инфракрасный бес
контактный термометр пистолетного типа для контроля температуры нагреваемой поверхности

трубы.

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА

В заказе необходимо указать наименование и обозначение установки, тип и количество нагревателей.

Пример: «Установка индукционная ПАРАЛЛЕЛЬ СТЫК-159Ш МБИД 682312.002 ТУ с нагревателями для труб диаметром 114 мм – 1 шт., диаметром 159 мм – 1 шт.» или «Установка индукционная ПАРАЛЛЕЛЬ СТЫК-2 с нагревателем для труб диаметром 530 мм – 1 шт., диаметром 720 мм – 1 шт.».

каталог изделий

преобразователи частоты серии

ПАРАЛЛЕЛЬ ППЧ

ДЛЯ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

ОКП 341610 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Преобразователи частоты серии ПАРАЛЛЕЛЬ ППЧ для питания электроинструмента предназначены для преобразования переменного трехфазного напряжения 380 В промышленной частоты 50 Гц в трехфазное напряжение повышенной частоты от 200 до 400 Гц.

Преобразователи применяются для питания профессионального высокочастотного ручного электроинструмента (дрели, гайковерты, шуруповерты, шлифмашины, резьбонарезные машины, деревообрабатывающий и строительный инструмент), который не имеет быстроизнашиваемого коллектора и развивает мощность в 1,5—2 раза выше по сравнению с инструментом, работающим от сети с частотой 50 Гц, при одинаковых габаритах.

По согласованию с предприятием-изготовителем могут использоваться для питания и регулирования различных электроприводов.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬ ППЧ-U1/U2-I-F-УХЛ4

ПАРАЛЛЕЛЬ – фирменное наименование П – полупроводниковый П – преобразователь Ч – частоты

U1 – напряжение питания, В; выбирается из ряда 220 В, 380 В (преобразователи на мощность свыше 3,7 кВА выпускаются только с напряжением питания 380 В) U2 – выходное напряжение, В; выбирается из ряда 220 В, 135 В, 42 В I – выходной ток, А; выбирается из таблицы в зависимости от выходного напряжения F – частота, кГц; выбирается из ряда 0,2; 0,4 кГц УХЛ4 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (УХЛ4)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Преобразователи рассчитаны на эксплуатацию в закрытом помещении в климатических условиях, соответствующих группе условий эксплуатации М6 ГОСТ 17516-72, при этом нижнее значение температуры должно быть не ниже +10 °C, верхнее – не более +30 °C. Окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли.

Электропитание преобразователей осуществляется от трехфазной сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 380 В (трехфазное) или 220 В (однофазное). Допустимое отклонение напряжения питания по ГОСТ 13109-67.

каталог изделий

преобразователи частоты серии

ПАРАЛЛЕЛЬ ППЧ

ДЛЯ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

ОКП 341610

Допустимые величины напряжений радиопомех на входе преобразователей не должны превышать значений, указанных в ГОСТ 23450-79 «Радиопомехи индустриальные от промышленных, научных и медицинских высокочастотных установок»

Температура наружной поверхности корпуса преобразователя не должна превышать +45 °С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 12

| Мощность (кВТ) | Обозначение | Выходной ток I (А) | Масса, кг | Класс защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U2=220 В | U2=135 В | U2=42 В |  |  |
| 3, 7 | МБИД.435321.003 | 10 | 16 | 52 | 38 | IP54 |
| 7, 5 | МБИД.435321.004 | 20 | 33 | - | 57 | IP41 |
| 10, 0 | МБИД.435321.005 | 28 | 45 | - | 58 | IP41 |

Габаритные размеры – 400×250×600 мм. Режим работы – длительный. Охлаждение – воздушное, принудительное.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Преобразователь состоит из транзисторного преобразователя частоты, трехфазного выходного трансформатора, входного автоматического выключателя и пульта управления и индикации. Все узлы размещены в стальном корпусе с классом защиты IP54 и IP41.

Преобразователи имеют стационарное и передвижное (в виде тележки) исполнения, шнур питания в комплекте с сетевой трех- или четырехконтактной розеткой. Для подключения электроинструментов изделия снабжены щитовыми розетками.

Параметры преобразователя (напряжение, частота и др.) заданы пультом-программатором и при необходимости могут быть изменены. Встроенные системы сигнализации и защиты обеспечивают гибкость управления, надежность и некритичность к нагрузке.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

– преобразователь частоты;

– комплект эксплуатационных документов.

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА

В заказе необходимо указать наименование, тип преобразователя, напряжение питания и выходное напряжение, выходной ток и частоту, а также исполнение: стационарное или передвижное.

Пример:

«Преобразователь частоты для питания электроинструмента ПАРАЛЛЕЛЬ ППЧ-220/135-16-0.2-УХЛ4, передвижной».

каталог изделий

станции охлаждения серии ПАРАЛЛЕЛЬ СО

ОКП 338558 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Станции охлаждения ПАРАЛЛЕЛЬ СО предназначены для охлаждения полупроводниковых преобразователей, индукционных установок и другого технологического оборудования по двухконтурной схеме «вода/вода».

Станции выгодно отличаются компактностью, современным дизайном, высокой степенью защиты (IP54), использованием современных узлов и комплектующих, обеспечивающих высокую надежность и экономичность.

Внутренний замкнутый контур заполняется дистиллированной водой, циркуляцию которой обеспечивает насос, установленный в шкафу станции охлаждения. Во внешний контур подается техническая вода.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬ СО-40-УХЛ4

ПАРАЛЛЕЛЬ – фирменное наименование

С – станция

О – охлаждения

40 – мощность отводимых потерь, кВт

УХЛ4 – климатическое исполнение размещения по ГОСТ

15150-69

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделие предназначено для работы при следующих характеристиках охлаждающей технической воды:

– содержание взвешенных веществ не должно превышать 50 мг/л (прозрачность воды более 10 см);

– содержание железа не должно превышать 1 мг/л;

– жесткость воды не должна превышать 4 мг-экв/л.

каталог изделий

станции охлаждения серии ПАРАЛЛЕЛЬ СО

ОКП 338558

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |  | Таблица 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | СО-40М | СО-40 | СО- 60 СО-80 | СО-120 |
| Первичный контур (к охлаждаемому устройству) |
| Мощность отводимых потерь, кВт | 40 | 40 | 60 80 | 120 |
| Напряжение питания | 220В, 50 Гц | 3 х 380 В, 50 Гц |
| Мощность двигателя насоса, кВт | 0,9 | 1,04 | 1,1 1,5 | 1,85 |
| Объем бака, л | 30 |
| Контроль запаса воды | электронный (реле уровня) |
| Номинальное давление воды на выходе, кгс/см2 | 3 |
| Расход воды при номинальном давлении, м3/час | 2...3 | 2…3 | 5..6 6…8 | 8…10 |
| Температура воды на входе («СЛИВ»), °С | 38 |
| Температура воды на выходе («НАПОР»), °С | 30 |
| Вторичный контур (техническая вода) |
| Температура воды на входе («НАПОР»), °С |  |
| не менее | 5 |
| не более | 25 |
| Температура воды на выходе («СЛИВ»), °С, не более | 32 |
| Давление технической воды, кгс/см2 | 2…3 |
| Габаритные размеры, мм | 700х100х800 | 700х800х1953 |
| Масса, кг | 110 | 150 | 230 | 240 | 260 |
| Расход технической воды номинальный, м 3/час | 6 | 6 | 9 | 12 | 18 |

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Станции охлаждения выполнены в шкафу унифицированной конструкции со степенью защиты IP54. Контур дистиллированной воды выполнен из коррозионностойких материалов и содержит бак, насос, теплообменник и аппаратуру контроля (термометры, манометры, термопреобразователь, реле уровня).

Контур технической воды помимо теплообменника имеет периодически очищаемый фильтр, реле давления, термопреобразователь и электромагнитный клапан, открываемый сигналом микропроцессорного измерителя-регулятора.

Потребление воды из внешней системы водоснабжения автоматически регулируется в зависимости от фактической мощности тепловыделения в охлаждаемом объекте, вплоть до полного прекращения потребления воды. При этом автоматически стабилизируется температура охлаждаемого объекта, что исключает появление конденсата и ухудшение изоляции в электрической части оборудования. В случае недопустимого падения давления воды или повышения ее температуры подается сигнал на отключение охлаждаемого оборудования.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Станция охлаждения – 1 шт.

Шланги для соединения с охлаждаемым устройством – 2 шт. Кабель для подключения к преобразователю - 1 шт. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

каталог изделий

пульты управления нагревом ПАРАЛЛЕЛЬ ПУН

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Пульты управления нагревом ПАРАЛЛЕЛЬ ПУН предназначены для ручного управления и визуального контроля оператором работы индукционных установок с преобразователями ПАРАЛЛЕЛЬ ППЧ. Пульты разработаны на различные типы установок и в своем составе имеют различные типы измерительных и регулирующих приборов - измерители напряжения, микропроцессорные измерители-регуляторы температуры, реле времени (таймеры), регистраторы параметров техпроцесса.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Все пульты выполнены в защищенном металлическом корпусе настенного крепления, напряжение питания 36В, 50 Гц. На передней панели размещены индикаторы - измеритель выходного напряжения ППЧ, СЕТЬ, КОНТАКТОР, БЛОКИРОВКА, ОХЛАЖДЕНИЕ, ЗАЩИТА, кнопки включения и выключения силового питания, кнопка-табло НАГРЕВ ВКЛ/ВЫКЛ, ручка ЗАДАНИЕ, пьезоизлучатель - аварийная сирена, розетка ПЕДАЛЬ, измеритель-регулятор температуры, таймер задания времени нагрева.

Пульт устанавливается в месте, удобном для оператора, и соединяется с преобразователем ПАРАЛЛЕЛЬ ППЧ специальным кабелем. В пульте предусмотрены контакты для подключения маяка - лампы аварийной сигнализации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит пульт управления на гревом в предварительно согласованном с заказчиком конструктивном исполнении, кабель для соединения с преобразователем ПАР.АЛЛЕЛЬ ППЧ и паспорт. По отдельному заказу поставляется маяк аварийной сигнализации.

каталог изделий

установки индукционные серии ПАРАЛЛЕЛЬ ИНГП

ОКП 344260

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Установки индукционные серии ПАРАЛЛЕЛЬ ИНГП предназначены для нагрева под горячую посадку цилиндрических деталей: подшипников, колец, втулок, полумуфт и т.п.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Таблица 14 |
| --- | --- |
| ПАРАМЕТР | ИНГП-3 | ИНГП-10 |
| Код документации МБИД | 682312.003 | 682312.005 |
| Напряжение питания | 220В, 50 Гц | 3-380В,50 Гц |
| Мощность, кВт | 3 | 10 |
| Температура нагрева, °С | 120 | 120 |
| Масса нагреваемых деталей, кг | до 30 | до 30 |
| Время нагрева до 100 °С, мин | до 3 | до 1 |
| Габариты, мм |  |  |
| преобразователь частоты | 280х420х270 | 303х445х327 |
| нагреватель | 335х125х240 | 600х330х160 |
| Масса, кг |  |  |
| преобразователь частоты | 10 | 25 |
| нагреватель | 15 | 19 |

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Установка состоит из преобразователя частоты и индукционного нагревателя, представля ющего собой трансформатор стержневого типа. На съемный стержень надевается нагреваемая кольцевая деталь, которая играет роль вторичной обмотки.

Мощность, передаваемая в деталь, регулируется в широких пределах за счет изменения частоты преобразователя. Нагрев осуществляется в двух режимах: с заданием времени и заданием температуры. В первом случае на внутреннем таймере выставляется время нагрева, по прошествии которого нагрев прекращается. Во втором случае во время нагрева температура-поверхности нагреваемой детали измеряется бесконтактным инфракрасным термометром. Во втором случае температура отображается цифровым индикатором, причем нагрев может производиться по заданной программе (графику).

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит преобразователь частоты, нагреватель индукционный, комплект соединительных кабелей и руководство по эксплуатации.

По заказу поставляется бесконтактный инфракрасный термометр с технологическим контроллером.